## Slide 1: Přechod na 8,33 kHz Informace, diskuse
Ing. Jiří Valenta
Ministerstvo dopravy
Odbor civilního letectví

## Slide 2: Rekapitulace
Nařízení Komise (EU) 1079/2012, 16. 11. 2012
17. 11. 2013 rádia 25/8,33
Do 31. 12. 2017 všechny letadlové stanice v 8,33
Do 31. 12. 2018 přechod všech kmitočtů na 8,33
Výjimky 121,500 MHz tísňový kmitočet 123,100 MHz SAR 121,100 MHz; 123,000 MHz NATO Offset - FIC, SNS VOLMET VDL

## Slide 3: Situace v ČR
Zveřejněno AIC A 8/15, plán přechodu.
Několik kroků (fází).
10. 11. 2016 oblast Praha – LKPR, LKVO, LKKB
30. 3. 2017 IFR letiště LKKV, LKTB, LKMT, LKKU, LKCV, LKNA, LKPD.
30. 3. 2017 letiště VFR a plochy SLZ – Čechy 45 letišť a 9 ploch SLZ.
9. 11. 2017 letiště VFR a plochy SLZ, 46 letišť, 11 ploch SLZ, skupinové kmitočty (VFR – ENR 7, AIP – ENR 1.2.5), kmitočty OPC (dopravní rozhlas).

## Slide 4: Administrativní postup
Nutná mezinárodní koordinace – zápis do kmitočtové tabulky COM 2 ICAO – EUR, MIFR ITU.
MD – OCL vystaví Osvědčení o koordinaci a zašle provozovateli letiště, plochy SLZ (výška antény 8 m).
Letiště podle předpisu L 15, požádá LIS o změnu kmitočtu na přidělený kanál, vždy.
Letiště, plocha SLZ požádá ČTÚ o vydání nového IO, změna není zpoplatněna.
Ve stanovený den a čas letiště, plocha SLZ přeladí na přidělený kmitočtový kanál.

## Slide 5: Další související postupy
Zanesení kmitočtů letišť do mapy ICAO, nové vydání.
Zanesení kmitočtů letišť do mapy LAA, nové vydání.
Vydání Databáze letišť.
Databáze kmitočtů letišť – Armáda ČR.
Uzávěrka dat pro vydání map – prosinec 2016/2017.
Všechny změny a úpravy kmitočtů před zahájením mezinárodní kmitočtové koordinace.

## Slide 6: Předání podkladů na LIS
Řeší letecký předpis L 15 Letecká informační služba.
Dodatek Q – Obsah VFR příručky.
V případě kmitočtu je schvalující subjekt MD-OCL.
MD – OCL vydalo Osvědčení.
Pokud se mění jen kmitočet - zaslat podklady přímo na LIS.
Urychlení procesu.

## Slide 7: Postup přeladění
Termín 30. 3. 2017, 00 UTC – letní čas letiště IFR přeladí ve 2.00 hodiny LSEČ, nepřetržitý provoz - nutno s tím počítat – proces ŘLP letiště VFR, přeladění rovněž ve 2.00 hodiny LSEČ, v případě nepřetržitého provozu jako u IFR, ostatní provoz ukončí dne 29. 3. 2017 na kmitočtu s šíří kanálu 25 kHz, 30. 3. 2017 při zahájení provozu přeladit na kanál 8,33 kHz.
Termín 9. 11. 2017 – nepřetržitý provoz přeladí 9. 11. 2017 v 1.00 hodinu SEČ, ostatní ukončí provoz 8. 11. 2017 na 25 kHz, 9. 11. 2017 při zahájení provozu přeladí na 8,33 kHz.

## Slide 8: Co ladím
V rámci 8,33 – termín kmitočtový kanál – L 10, sv. V, ladí se a publikuje se kanál.
Osvědčení má oba údaje – kmitočet a kmitočtový kanál – dáno požadavkem ČTÚ, které musí do příslušných databází (ČTÚ, ITU) a na IO zapsat kmitočet.
Pro ladění; informacích o ladění se užívá kanál, jednodušší pro zápisy a korespondenci.
Pro kmitočet v 25 kHz 6 čísel, formát YYY,xxx pro kmitočet v 8,33 kHz 8 čísel, formát YYY,xxxxx pro kanál 6 čísel ve formátu YYY,xxx.

## Slide 9: Formát osvědčení 25 kHz
A | Zkoordinovaný rádiový kmitočet | 
A 1 | Kmitočet | 122,200 MHz
A 2 | Kmitočtový kanál | nil
A 3 | Druh vysílání | 16k0A3E
A 4 | Šíře kanálu | 25 kHz

## Slide 10: Formát osvědčení 8,33 - 1
A | Zkoordinovaný rádiový kmitočet | 
A 1 | Kmitočet | 122,20000 MHz
A 2 | Kmitočtový kanál | 122,205
A 3 | Druh vysílání | 6k00A3E
A 4 | Šíře kanálu | 8,33 kHz

## Slide 11: Formát osvědčení 8,33 - 2
A | Zkoordinovaný rádiový kmitočet | 
A 1 | Kmitočet | 122,20833 MHz
A 2 | Kmitočtový kanál | 122,210
A 3 | Druh vysílání | 6k00A3E
A 4 | Šíře kanálu | 8,33 kHz

## Slide 12: Co se bude v letectví užívat
Zásadně se udává kmitočtový kanál, kolonka A2 v Osvědčení
To platí pro: - naladění kmitočtu stanice - VFR příručku, AIP – zásadně udat kanál - komunikaci, při udávání parametrů pro přeladění – pozor na offsetové kmitočty, tam je kmitočet v 25 kHz (FIC, SNS) - původní kmitočet změněný na 8,33 kHz; musí být udán kanál, jinak naladěn kmitočet v 25 kHz

## Slide 13: Nejasnosti
Mám stejný kmitočet, tudíž nemusím nic dělat, nechám 25 kHz. Chyba musím přejít na šíři kanálu 8,33 kHz, jinak může nastat problém se srozumitelností řeči. Zkrácení oblasti možné komunikace.
Nemůže být užito 25/8,33 pro vysílač/přijímač nebo naopak – vždy musí být 8,33/8,33, nebo 25/25.
Podle rozhodnutí EUROCONTROL v prostorech s 8,33 nelze letět s letadlovou stanicí s 25 kHz, nemusíte být vpuštěni do daného prostoru, nebo můžete být z daného prostoru vykázáni. To je možno aplikovat i na 25 kHz.

## Slide 14: Rušení ?
Přechod na 8,33 bude horší, bude tam více rušení než dosud. K přeladění ještě nedošlo a už víme, že bude rušení?
Mohlo by se jednat o kmitočty (s šíří 25 kHz) 122,200 MHz 8 letišť, SLZ 122,400 MHz 4 letiště, SLZ 122,600 MHz 10 letiště, SLZ 122,800 MHz 8 letiště, SLZ 123,500 MHz 11 letiště, SLZ ……
Přeladění – zásada minimalizace rušení – užity všechny tři kanály v 8,33 a jejich rozložení na území ČR.
Rušení, v případě nedodržení DOC .
Osvědčení stanovuje i DOC viz B6 v tabulkách.

## Slide 15: DOC (Operační zóna)
Každá služba má přidělené DOC – Doc 011 ICAO-EUR APP C 25/100 TWR C 16/30 A/G C 10/30
Zóna ATZ C 5/30 - L 11
Na tyto zóny je vybírán kmitočet a pro tyto zóny má být zajištěna ochrana před rušením
Možné rušení – nedodržení DOC
Po provedení přechodu bude možnost korekcí

## Slide 16: Další postup
30. 3. 2017 fyzické přeladění
9. 11. 2017 - únor, březen, duben 2017 mezinárodní koordinace - červen, červenec 2017 rozeslání osvědčení ??? - do 18. 8. 2017 zaslat podklady na LIS ke změně, netýká se ploch SLZ - do 1. 10. 2017 požádat ČTÚ o vydání nového IO (není zpoplatněno)
9. 11. 2017 fyzické přeladění

## Slide 17: Oprava AIC A 8/15
Chybné údaje čl. 2.3.2 a čl. 3, přeladění podle letišť a kmitočtů.
Týká se letiště Vysoké Mýto platný kanál 130,605
Týká se letiště Znojmo platný kanál 130,590
Pro informaci počet letišť VFR podle AIP AUT - 44 D – 39 POL – 49 SVK – 33 (SLZ) CZE – 45/9 a 46/11 celkem 91/20

## Slide 18: Diskuse Aeroweb.cz
Zpoplatnění změny na ČTÚ – není.
Proč 8,33 pro letiště je kmitočtů dost, společné kmitočty, problém soutěže (LKZB, LKCT, LKMK).
760 kanálů v 25, to pro ČR stačí – ČR je osamělý ostrov v oceánu?
Přechod na 8,33 buzerace – zakonzervování současného stavu – nebezpečí výměn kmitočtů v rámci BP EUROCONTROL.
FM modulace – náchylnější k rušení interferencí odrazem na překážkách.

## Slide 19: Diskuse Aeroweb.cz
Digitální modulace – požadované minimální C/N, pokud je menší ztráta komunikace viz DVB-T.
Dopplerův efekt – uplatňuje se vždy i při rychlostech kolem 100 km/h – silniční radary.
Proč původně 25 kHz, nestabilita oscilátorů – nedodržení přesného kmitočtu.
Jeden kmitočet několik letišť v rámci efektivního využívání kmitočtového spektra – běžné u všech radiokomunikačních služeb.

## Slide 20: Diskuse Aeroweb.cz
Kmitočty v USA stačí v Evropě nikoli – hustota letišť v USA a v Evropě.
Příspěvek z 29. 12. 2016 komunikace s LKNA v 8,33 ??? – LKNA přelaďuje až 30. 3. 2017.
Cena kmitočtu podle EUROCONTROL 5 MHz - 2 mil. EUR 25 kHz 200 kmitočtů – kmitočet 10.000 EUR 8,33 kHz 600 kmitočtů – kmitočet 3.333 EUR Zpoplatnění místo, čas
Návrh EU aukce kmitočtů, platí v G

## Slide 21: Zneužití kmitočtu
Kmitočet 122,425 MHz Záznam 7. 8. 2016 v 17 hod. z ČTÚ. Užití v prostoru Znojmo, Humpolec, Pelhřimov. Kmitočet APP letiště Wien Schwechat, upozornění AUT
Kmitočet 118,700 MHz Září 2016 stejný charakter, hlášení z ŘLP Kmitočet APP letiště Ostrava

## Slide 22: Děkuji za pozornost Dotazy, připomínky
Ing. Jiří Valenta
Ministerstvo dopravy
225 131 216
jiri.valenta@mdcr.cz