## Slide 1
1
STANDARDNÍ ZMĚNY
(CS-STAN / N-STAN)
Úřad pro civilní letectví
ST/OCV
Ing. Jana Soukupová

## Slide 2: Vývoj CS-STAN
2
EASA v červenci 2015 zavedla pro transferovaná letadla systém Standardních změn a oprav (CS-STAN), podobný tomu, který má FAA definovaný v AC 43.13-2B
Tyto změny a opravy nepodléhají Part 21 hlava D (změny TN) ani hlavě E (STC)
Zavedení tohoto systému znamená, že realizovat např. výměnu stávající palubní radiostanice za nový typ s dělením 8.33 kHz, je pro transferovaná letadla záležitostí postupů údržby, bez nutnosti řešit změnu organizací oprávněnou k designu.

## Slide 3: CS-STAN
3
Rozhodnutí výkonného ředitele 2015/016/R ze dne 8. července 2015 mění:
Poradenský materiál k Části-21 nařízení (EU) č. 748/2012
Přijatelné způsoby průkazu k Části-M nařízení (EU) č. 1321/2014
Přijatelné způsoby průkazu k Části-145 nařízení (EU) č. 1321/2014
a přijímá :
Certifikační specifikace pro standardní změny a standardní opravy (CS-STAN)
Jedná se o dokumenty:
„AMC/GM k Části-21 – 2. vydání, Amendment 3“
„AMC k Části-M – Amendment 12“
„AMC k Části-145 – Amendment 8“
„CS-STAN – 1. vydání“

## Slide 4: Vývoj N-STAN
4
Pro letadla podle Annexu II bylo nutné, aby provozovatel letadla si nechal od ÚCL tuto změnu schválit, a to přes držitele TC jako významnou/nevýznamnou změnu TC nebo oprávněnou národní organizaci k projektování formou STC.
Popřípadě měl možnost předložit ÚCL žádost o nevýznamnou změnu nebo modifikaci přímo sám, ovšem i v tomto případě se jedná o projekt, kdy je nutné změnu prokazovat bod po bodu vůči základní normě způsobilosti letadla. Tím se paradoxně výrazně zvyšují náklady na realizaci změny a i doba jejího uskutečnění.
13.10.2016 proto vyšla změna L8/A a 17.10.2016 směrnice CAA-ST-115-0/16.

## Slide 5: L8/A
5
13.10.2016 vyšla změna L8/A:
2.13 Letová způsobilost individuálně postavených letadel
2.13.6 veškeré změny na individuálně postavených letadlech oproti stavu schválenému vydáním ZOLZ musí být schváleny ÚCL s výjimkou změn, které lze zařadit mezi Standardní změny podle čl. 3.7.
(Nový text předpisu L8A)

## Slide 6: L8/A – pokr.1
6
3.7. Standardní změny
a) Standardní změny jsou změny Typových osvědčení, které podléhají zvláštním postupům pro:
- jejich provedení na letadlech, definovaných v čl. 3.7.c)
- identifikaci dílů, použitých při Standardních změnách
- doplnění údajů do letové příručky, které se musí nezbytně poskytnout pilotovi v souvislosti s provedenými Standardními změnami
- záznamy o provedených Standardních změnách
- uvolnění letadel do provozu po provedených Standardních změnách
-doplnění postupů pro údržbu letadel po provedených Standardních změnách
b) Na Standardní změny se nevztahují čl. 3.2, 3.3 a 3.6
c) Standardní změny je možné provádět na:
- letounech s maximální vzletovou hmotností rovnou 5700kg nebo menší
- rotorových letadlech s maximální vzletovou hmotností rovnou 3175kg nebo menší
- na kluzácích s maximální vzletovou hmotností rovnou 750kg nebo menší
- na motorových kluzácích s maximální vzletovou hmotností rovnou 850kg nebo menší
d) Postupy pro provádění Standardních změn, definované v čl.3.7.a) schvaluje ÚCL

## Slide 7: Rozdíly mezi CS-STAN a N-STAN
7
CS-STAN
Pro jaká letadla to je?
  Non-CMPA do 5700 kg MTOW
  ELA 1, ELA 2
  IFR
  VFR NOC, VFR DEN
N-STAN
  Pro jaká letadla to je?
    Letouny do 5700 bez přetlakové kabiny a „námrazy“
    ELA 2 omezeně
    VFR DEN, VFR NOC velmi omezeně
    EXPERIMENTAL bez prototypů a bez LIMITED

## Slide 8: Rozdíly mezi CS-STAN a N-STAN – pokr.1
8
CS-STAN
Kdo může provádět?
  Servis
  Nezávislý technik údržby s příslušnou kvalifikací („krajánek“)
  Pilot/vlastník
Kdo uvolňuje do provozu?
  Ten, kdo zástavbu provedl
Kdo schvaluje?
  Nikdo
Co se nechá udělat v rámci STAN?
  Výměny vybavení a letadlových dílů
  Zástavby vybavení a letadlových dílů
  Opravy letadel
N-STAN
Kdo může provádět?
  Servis
  Nezávislý technik údržby s příslušnou kvalifikací („krajánek“)
Kdo uvolňuje do provozu?
  Ten, kdo zástavbu provedl
Kdo schvaluje?
  Když byla realizována „krajánkem“, tak PP dle CAA-TI-008-n/98, CAA-TI-009-n/98
Co se nechá udělat v rámci STAN?
  Výměny vybavení a letadlových dílů
  Zástavby vybavení – omezeně
  Opravy letadel – omezeně

## Slide 9: CS-STAN a N-STAN – současný stav
9
CS-STAN
  14 zástaveb
  8 výměn
  2 opravy
  Připravuje se:
  13 nových bodů
  2 nové opravy
  7 amendmentů stávajících bodů
N-STAN
  11 výměn
  4 zástavby
  1 oprava

## Slide 10: CS-STAN
10
Skupina systémy – komunikace:
CS-SC001a – Zástavba VKV vybavení pro hlasovou komunikaci
CS-SC002a – Zástavba základního přehledového vybavení módu S
CS-SC003a – Zástavba panelů voliče a zesilovačů zvukového signálu
CS-SC004a – Zástavba antén
Skupina systémy – elektrické:
CS-SC031a – Výměna konvenčních protisrážkových světel, polohových světel a přistávacích & pojížděcích světel za světla typu LED
Skupina systémy – avionika/NAV/přístroje:
CS-SC051a – Zástavba vybavení „FLARM“
CS-SC052a – Zástavba systémů pohyblivé mapy ke zvýšení situačního povědomí
CS-SC053a – Zástavba vybavení pro příjem signálu polohového radionávěstidla (Marker)
CS-SC054a – Výměna vybavení měřiče vzdálenosti (DME)
CS-SC055a – Výměna vybavení ADF
CS-SC056a – Výměna vybavení VOR
Červené označení = nemá přímou obdobu v N-STAN

## Slide 11: CS-STAN – pokr. 1
11
Skupina pilotní prostor:
CS-SC101a – Zástavba vybavení polohového majáku nehody (ELT)
Skupina vybavení pro přežití:
CS-SC151a – Zástavba opěrek hlavy
CS-SC152a – Výměny čalounění sedadla včetně použití alternativních pěnových materiálů
CS-SC153a – Výměna bezpečnostních pásů – zádržných systémů trupu
Skupina pohonná jednotka:
CS-SC201a – Výměna přístrojů pohonné jednotky
CS-SC202a – Použití leteckého benzínu (Avgas) UL 91
CS-SC203a – Použití leteckého benzínu (Avgas) Hjelmco 91/96 UL a 91/98 UL
CS-SC204a – Zástavba předehřívače motoru s vnějším napájením
Skupina let:
CS-SC251a – Zástavba systému ukazatele úhlu náběhu (AoA)
Červené označení = nemá přímou obdobu v N-STAN

## Slide 12: CS-STAN – pokr. 2
12
Skupina různé:
CS-SC401a – Výměna základních letových přístrojů
CS-SC402a – Zástavba vybavení kluzáku
Opravy (SR):
CS-SR801a – Oprava letadla v souladu s poradním oběžníkem FAA AC 43.13-1B
CS-SR802a – Oprava kluzáků, motorových kluzáků, LSA a VLA
Zelené označení = sloučeno v N-STAN

## Slide 13: CAA-ST-115-/0/16
13
N-STAN – VÝMĚNY A ZÁSTAVBY
N-STAN-SC001A Výměna VKV vybavení pro hlasovou komunikaci
N-STAN-SC002A Výměna odpovídače SSR módu S s funkčností elementary surveillance
N-STAN-SC003A Zástavba panelů audio voličů a zesilovačů (audio selector panels and amplifiers)
N-STAN-SC004A Zástavba antén
N-STAN-SC031A Výměna konvenčních protisrážkových světel, polohových světel a přistávacích & pojížděcích světel za světla typu LED
N-STAN-SC053A Výměna vybavení pro příjem signálu polohového radionávěstidla (marker)
N-STAN-SC054A Výměna vybavení měřiče vzdálenosti (DME)

## Slide 14: CAA-ST-115-/0/16 – pokr. 1
14
N-STAN – VÝMĚNY A ZÁSTAVBY
N-STAN-SC055A Výměna automatického radiokompasu (ADF)
N-STAN-SC056A Výměna vybavení VOR
N-STAN-SC101A Zástavba polohového majáku nehody (ELT)
N-STAN-SC152A Výměny čalounění sedadla včetně použití alternativních pěnových materiálů
N-STAN-SC153A Výměna bezpečnostních pásů/zádržných systémů trupu
N-STAN-SC201A Výměna přístrojů pohonné jednotky
N-STAN-SC401A Výměna základních letových přístrojů
N-STAN-SC402A Zástavba vybavení kluzáku
N-STAN – OPRAVY
N-STAN-SC802A Opravy kluzáků, motorových kluzáků a letadel s MTOW do 2000 kg

## Slide 15: Principy při realizaci/kontrole CS-STAN a N-STAN
15
  Zjistit, jaká CS-STAN / N-STAN je požadována k realizaci
  Posoudit, zda je pro dané letadlo možné změnu použít – obecná omezení (CAA-ST-115-n/16) a případná další omezení uvedená v příslušné CS-STAN / N-STAN
  Zjistit, zda zástavba není v žádném rozporu s konstrukcí a průvodní technickou dokumentací vztahující se k danému letadlu (pozor na již provedená STC resp. změny)
  Přesvědčit se, že SC není určena k tomu, že se její aplikací zruší nebo změní omezení letadla, např. druh provozu atd.
  Posoudit vliv na změnu hmotnosti a centráže
    Analýza
    Zvážit
    Při změně MTOW větší než 0.5% a posunu CG o více než 0.5% SAT to není SC!!!

## Slide 16: Principy při realizaci/kontrole CS-STAN a N-STAN pokr. 1
16
  Zjistit, zda pro zastavované vybavení je nebo není požadováno schválení ETSO/JTSO/TSO nebo nějaká rovnocenná obdoba
  V návaznosti na danou CS-STAN, N-STAN zpracovat v případě nutnosti doplnění technologického postupu a výkresové dokumentace, případně další technické podklady s ohledem na vyráběné díly a jejich označování
  Stanovit, jaké informace v souvislosti s realizovanou CS-STAN, N-STAN jsou nezbytné, aby letadlo zůstalo způsobilé
  Do AFM, MM nebo jiné dotčené průvodní technické dokumentace uvést veškeré nezbytné informace, včetně návodů, postupů pro obsluhu a provoz a Instrukcí a pokynů k údržbě a zachování letové způsobilosti
  Vyplnit FORM 123, ten je součástí dokumentace změny a ten také musí být předán vlastníkovi/provozovateli letadla a archivován

## Slide 17: Principy při realizaci/kontrole CS-STAN a N-STAN pokr. 2
17
  Zapsat provedení změny do provozně technických dokladů letadla
  Uvolnit letadlo do provozu dle Part M/F resp. Part 145/ dle hlavy 6. Směrnice CAA-TI-011-n/97
  Předat vlastníkovi/provozovateli letadla veškeré dokumenty, uvedené ve FORM 123
  Zaarchivovat veškerou dokumentaci o realizované změně(až do ukončení provozu letadla + 12 měsíců)
  U transferovaných letadla je proces tímto uzavřen
  U Annex II letadel v případě, že realizaci neprováděla oprávněná organizace k údržbě, je při nejbližší kontrole letadla PP nutné zkontrolovat způsobilost letadla i s ohledem na realizaci SC a provést o tom zápis
  UPOZORNĚNÍ:
  VÝŠE UVEDENÝ POSTUP SLOUŽÍ JAKO PŘÍKLAD A NEMUSÍ BÝT PRO DANOU REALIZACI VYČERPÁVAJÍCÍ. VŽDY JE POTŘENA VYCHÁZET Z ORIGINÁLNÍCH PLATNÝCH NAŘÍZENÍ, PŘEDPISŮ A SMĚRNIC!!!

## Slide 18
18
V případě dotazů kontaktujte ÚCL Sekci technickou
soukupova@caa.cz
zarybnicky@caa.cz

## Slide 19
19
DĚKUJI ZA POZORNOST