## Slide 1: Kmitočty v prvním leteckém pásmu a novela ZCL (drony)
Seminář všeobecného letectví 2021
Odbor civilního letectví
tereza.topkova@mdcr.cz; tomas.pustina@mdcr.cz

## Slide 2: Obsah prezentace – část 1.
Kmitočty v prvním leteckém pásmu
      Navýšení počtu kmitočtů pro kluzáky
      Monitoring kmitočtů pro kluzáky
      Výsledky monitorování kmitočtů všeobecného letectví
      Letecké soutěže
      Nové kmitočty pro všeobecné letectví
      Informace o UAT v ČR
      Nová pravidla EU pro drony – novela zákona o CL

## Slide 3
Kmitočty v prvním leteckém pásmu
Navýšení počtu kmitočtů pro kluzáky
VFR příručka VFR-ENR-7.4 Skupinové kmitočty + 3 nové A-A kmitočty
Změna odražena také v AIP ČR ENR 1.2.5 Skupinové frekvence
Zdroj: https://aim.rlp.cz/

## Slide 4
Kmitočty v prvním leteckém pásmu
Navýšení počtu kmitočtů pro kluzáky
Od 16. července 2020 byl navýšen počet kmitočtů pro komunikaci A-A kluzáků z jednoho na čtyři
Kmitočty byly rozděleny na hlavní a záložní a podle sektorů Čechy West a Čechy East + Morava
Z monitorování kmitočtů ČTÚ vyplynulo, že jsou nová pravidla dodržována a kmitočty využívány
      v dnech nejvyššího zatížení okolo 30%
      pokud je hlavní kmitočet obsazen, používá se záložní

## Slide 5
Kmitočty v prvním leteckém pásmu
Monitoring kmitočtů pro kluzáky
Ukázka výsledku monitorování kmitočtového kanálu 130.930
Zdroj: ČTÚ

## Slide 6
Kmitočty v prvním leteckém pásmu
Monitoring kmitočtů pro kluzáky
Ukázka výsledku monitorování kmitočtového kanálu 134.735
Zdroj: ČTÚ

## Slide 7
Kmitočty v prvním leteckém pásmu
Výsledky monitorování kmitočtů všeobecného letectví
Monitoring v letošním roce ukázal několik krátkodobých neoprávněných vysílání na leteckých kmitočtových kanálech
      A-A komunikace kluzáků
Děkujeme všem uživatelům vzdušného prostoru za dodržování pravidel pro využívání kmitočtů v prvním leteckém pásmu
V případě Vašich podnětů na zlepšení situace v oblasti komunikace kontaktujte MD-OCL

## Slide 8
Kmitočty v prvním leteckém pásmu
Letecké soutěže
V případě potřeby většího množství kmitočtů pro pořádání leteckých soutěží prosím zašlete žádost na MD-OCL s následujícími informacemi:
      Místo konání soutěže a souřadnice WGS84 umístění VHF antény
      Požadovaný termín
      Počet požadovaných kmitočtů
      Typ komunikace (A-A, A-G)
      Požadovaná oblast krytí – horizontálně [NM]/ vertikálně [ft]

## Slide 9
Kmitočty v prvním leteckém pásmu
Nové kmitočty pro všeobecné letectví
Změny kmitočtů na letištích v ČR z důvodu rušení s jinými letišti
Letiště Česká Lípa – LKCE 122.140
      Dříve 123.590 - sdílený kanál s letišti Podhořany (stejná vzletová a přistávací dráha) a Plasy
      Letiště Cheb – LKCB 120.610*
      Dříve 122.205 – sdílený kanál s letišti Roudnice (kritická situace při pokynu k vypnutí kluzáku) a Chotěboř
      V současné době koordinace kmitočtu také pro letiště Chotěboř (LKCT)
      *MD-OCL se omlouvá za uvedení chybného kmitočtového kanálu v předchozí verzi prezentace

## Slide 10
Kmitočty v prvním leteckém pásmu
Nové kmitočty pro všeobecné letectví
Letiště Přibyslav – LKPI 125.610
      Dříve 123.610 – sdílený kanál s letišti Mladá Boleslav (riziko záměny volacího znaku) a Staňkov
      Pokud by se Vás týkala podobná situace zašlete prosím žádost o přidělení nového kanálu se zdůvodněním na MD-OCL

## Slide 11
Informace o UAT v ČR
Meteorologické informace
Společnost Garmin provozuje testovací stanice pro vysílání FIS-B informací
      Technologie UAT (Universal Access Transceiver) používaná v USA
      Provozní kmitočet 978 MHz
Neověřené meteorologické informace
Vysílání na stanovištích v Brně a Pardubicích
Zkušební provoz do konce roku 2021
Zdroj: AFM-MANIF

## Slide 12
ADS-B IN schopné přijímat FIS-B
  Garmin GDL 39(R)
  Garmin GDL 50(R)
  Garmin GTX 345(R)
  Garmin GDL 88
  Stratus 2s
  Stratux
  Sagetech Clarity
  ForeFlight (uAvionix) Scout
  iLevil 3 SW
  Dynon SkyView Dual Band ADS-B receiver
  Dual XGPS170D Dual Band ADS-B receiver
  Dual XGPS190 Dual Band ADS-B receiver
  FlightBox Dual Band ADS-B receiver
Aplikace zobrazení FIS-B na iOS a Android Apps tabletech či mobilních telefonech
  Garmin Pilot
  ForeFlight
  Aerovie
  Avare
  AvNav
  DroidEFB
  FltPlan Go
  FlyQ EFB
  iFlyGPS
  Naviator
  Pilotbrief Optima
  TrueMap
  WingX Pro
Přenosná zařízení
  Garmin aera 660
  Garmin aera 795/796
  Garmin aera 500/510/550/560
  Garmin GPSMAP 695/696
  Garmin GPSMAP® 695/696
  Garmin G3X series
Zdroj: https://www.garmin.com/
Informace o UAT v ČR
Zařízení schopná přijímat FIS-B

## Slide 13: Obsah prezentace – část 2.
Novela zákona o civilním letectví (drony)
      Východiska
      Změny k 31.12.2020 (EU)
      Změny k 1.7.2021 (ZCL)
      Změny 2022+
      Kategorie dronů, online registrace a testy
      Vzdušný prostor – členění
      Drony a modeláři

## Slide 14
Drony - Nová pravidla EU,
novela zákona č. 49/1997 Sb.
Nová pravidla pro „drony“ v ČR a celé EU
  dron = „bezpilotní letadlo/systém“ – zahrnuje zde veškeré (mj.) váhové kategorie, profesionální i rekreační užití, včetně „modelů letadel“
2x nařízení Komise (EU): 2019/947 (provoz) a 2019/945 (technické požadavky)
  Použitelné k 31.12.2020 + ale i přechodná období
Novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
  Účinná k 1.7.2021 (plán – aktuálně návrh projednává Vláda ČR)
  Implementace pravidel EU + vnitrostátní „nadstavba“
nařízení Komise (EU) k „U-Space“
  Ve fázi návrhu EK, účinnost pravděpodobně v 2022

## Slide 15
Drony: změny k 31.12.2020
Faktické nahrazení stávající regulace - mj. Doplňku X k L2 + § 52 ZCL
3 nové kategorie provozu
Povinnost registrace provozovatelů (online)
Povinnost (on-line) školení a testů pilotů
Požadavky na technické vlastnosti dronů
Přechodná období – držitelé povolení dle § 52
Přechodná období – nevybavené drony
Výjimka pro organizované modeláře
Možnost provozu napříč státy EU

## Slide 16
Drony – další změny k 1.7.2021 (novela zákona)
Procesní pravidla – vymezení/vyhlášení zón pro drony
Sankce, pravomoci Policie ČR
Povinné pojištění odpovědnosti („povinné ručení“)
  Mj. pro drony nad 4kg
„e-government“ pro agendu dronů
Plný soulad práva ČR a EU, odstranění rozporů/nejasností

## Slide 17
Drony – další změny 2022+
„Digitální mapa“
  garantované zobrazení členění vzdušného prostoru relevantního pro drony v ČR
Nařízení k U-Space
  služby a infrastruktura pro kontrolu vysoce automatizovaného provozu dronů
Pravidla EU pro „certifikované drony“

## Slide 18
Drony: 3 Kategorie provozu
Otevřená
  Řada omezení (120m AGL, v dohledu pilota, vzdálenost od lidí/obydlí, vždy max. 25kg)
  Podkategorie A1-A3 – vazba na „třídy dronů“ C1-C4, … - mj. s odlišným hmotnostním limitem
  Registrace+školení, jinak není třeba povolení ÚCL
Specifická
  Žádost + rozbor rizik („SORA“) → povolení ÚCL
  Obdoba stávajícího povolení dle § 52 zákona
  Nebo splní předem definovaný „standardní scénář“ (od 2022)
Certifikovaná
  Požadavky na certifikaci techniky a personálu jako u letadel s posádkou
  Zatím chybí komplexní pravidla EASA, otázka dalších několika let

## Slide 19
Drony: (online) registrace a testy
Plošná registrace provozovatelů (=vlastníků) téměř všech dronů
  Od 250g, pokud kamera, tak i pod 250g
  Registruje se osoba, nikoli každý její dron
  Označení dronu jedinečným přiděleným číslem provozovatele
  Registr zprovozní k 31.12.2020 ÚCL
  Zápis možný i jen on-line, zdarma, ověření údajů přes registry MV
On-line školení a testy dálkově řídících pilotů
  Otevřená kategorie, podkategorie A1-A3
  Doručení potvrzení v pdf, povinnost mít u sebe
  Vyšší kategorie vyžadují prezenční formu

## Slide 20
Drony: vzdušný prostor - členění
§ 44 zákona o CL zachován prakticky beze změn
  Nadále se použije, pokud dopad i na letadla s posádkou
Nové §§ zákona – vytváření prostorů s důsledky (jen) pro drony
Prostory různých typů: zákazy, omezení, podmínky, úlevy, vyhrazení jednomu uživateli, zásahy Policie ČR
Prostor typu „U-Space“ (ne před 2022)
  Výjimka – stanoví i podmínku pro letadla s posádkou:
  „být elektronicky viděn“ – technické řešení bude upřesněno na úrovni EU
Forma: opatření obecné povahy
  Schvaluje ÚCL + MO
  Procesní pravidla – projednání, lhůty, publikace
Všechny typy v „digitální mapě“ (2022), pouze některé v LIS/AIP

## Slide 21
Drony: modeláři
„Model letadla“ spadá do nové regulace, považován za dron
Výjimky: pouze provoz v rámci již fungujících „modelářských klubů“
  Přechodné období 2 roky
  Možnost pokračování v provozu dle stávajících pravidel ČR
  Možnost hromadné registrace členů na ÚCL prostřednictvím klubu
Do budoucna možnost klubu nově žádat o oprávnění od ÚCL
  Návrh pravidel + rozbor rizik
  Následně provoz v jeho rámci dle schválených pravidel – přitom možnost odchylek
  Dohled klubu nad svými členy
Možnost ÚCL+MO vymezit a publikovat „modelářskou plochu“

## Slide 22
Drony: zdroje informací
Web https://letejtezodpovedne.cz/
  Viz „desatero“, videa (EASA i v CZ znění)
Web ÚCL
Web EASA v angličtině
Tisková konference MD+ÚCL+ŘLP ČR, s.p. – zřejmě 3.12.2020
Průběžně aktualizováno a doplňováno