## Slide 1: Obnova 4x ATIS
Seminář pro všeobecné letectví 2022
online (leden 2022)
JUDr. Richard Klíma

## Slide 2
OBSAH PREZENTACE :
    Důvody pro obnovu ATIS
    Obnova ATIS
    Testování před zavedením
    Zavedení D-ATIS (LKPR)
    Vyhodnocování provozu ATIS

## Slide 3: Důvody pro obnovu ATIS
Původní ATIS byl v provozu non-stop H24 od roku 2005
Zastaralý HW
  Náročná údržba a udržení HW v chodu
Zastaralý OS
  Bezpečnostní hrozby
Náročná správa audio souborů – založeno na principu skládání nahrávek
  V případě chybějící audio nahrávky nebylo možné reagovat flexibilně na aktuální provozní situaci
  za 16let provozu – nahrávky několika hlasy, špatné navazování na sebe, nepřirozená intonace hlasu
Zavedení SNOWTAM2020 (GRF) a zohlednění do vysílání ATIS
  manuální vkládání dat ze SNOWTAM do vysílání ATIS obsluhou (není v souladu s (EU) 73/2010 - ADQ)
nemožnost poskytovat služby D-ATIS

## Slide 4: Obnova ATIS
Systémy ATIS ver 4.x po obnově
  obnova HW
  obnova OS
  zavedení architektury server-klient
  nová verze aplikačního software – ATIS ver 4.x
  generování D-ATIS
aplikační software
  syntetický hlas, pouze v angličtině (založený na „Text to Speech“) – dnes standardně využíváno pro systémy ATIS (VOLMET)
  možnost ladit hlasový výstup s pomocí úpravy Fonetiky
  Možnost reagovat na aktuální provozní situaci díky „Text to Speech“
  Automatické zpracování mandatorní části SNOWTAM2020 (GRF) a poloautomatické zpracování části SITUATIONAL AWARENESS ze SNOWTAM
generování D-ATIS
  Stejně jako DCL, zaveden D-ATIS vzhledem k objemu a složení provozu pouze na LKPR
  Systémy ATIS LKKV, ATIS LKTB i ATIS LKMT jsou technicky připraveny zprávy D-ATIS generovat

## Slide 5: Testování před zavedením
Před uvedením do provozu byla nová verze systémů ATIS podrobena důkladnému a dlouhodobému testování
Testování probíhalo za účasti leteckých expertů
Z důvodu možné záměny s provozními ATIS (testy probíhaly s provozní konfigurací a reálnými daty), nebyly obnovované a testované ATISy se syntetickým hlasem předem zpřístupněny k pří-poslechu po frekvenci, ani telefonu.
Během testů a ladění Fonetiky byl věnován významný čas ladění českým slovům – např. názvům letišť
  problematické vyslovování Ř v angličtině (TUŘANY)

## Slide 6: Zavedení D-ATIS (LKPR)
Jeden z hlavních důvodů generační obnovy ATIS bylo umožnění poskytování D-ATIS (zhuštěná textová forma zprávy ATIS, komunikovaná přes datalink)
Na základě sesbíraných statistických dat v letech 2019-2021 (počet dotazů od aerolinek), bylo rozhodnuto o zavedení D-ATIS pouze pro LKPR (stejně jako u DCL)
Od spuštění 30.12.2021 bylo za prvních 14dnů provozu (do 12.1.2022 vč.) celkem 2144 dotazů na D-ATISy v ČR (úspěšné: LKPR 2123x, neúspěšné: LKKV 1x, LKMT 4x, LKTB 5x)

## Slide 7: Vyhodnocování provozu ATIS
ŘLP ČR monitoruje vysílání ATIS. Zaznamenané nesrovnalosti jsou vyhodnocovány v rámci interních procesů
ŘLP ČR je připraveno i nadále vyhodnocovat případné připomínky uživatelů ATIS a v případě potřeby aktivně reagovat
Vyjma technické závady na komunikačním zařízení v LKMT (31.12.2021 – 2.1.2022), která způsobila nesrozumitelnost ATIS LKMT, nebyly zaznamenány žádné negativní připomínky ze strany dopravních pilotů (aerolinek), navštěvujících letiště LKKV, LKPR, LKTB a LKMT.
Komentáře a připomínky můžete zasílat na adresu: klima@ans.cz

## Slide 8: Děkuji za pozornost