## Slide 1: PUBLIKOVÁNÍ NAVIGAČNÍCH VÝSTRAH FORMOU ZPRÁV NOTAM
Seminář pro GA
13. 1. 2024
Michal Pufr

## Slide 2: PUBLIKOVÁNÍ NAVIGAČNÍCH VÝSTRAH FORMOU ZPRÁV NOTAM
A notice to mariners (NTM or NOTMAR) advises mariners of important matters affecting navigational safety, including new hydrographic information, changes in channels and aids to navigation, and other important data.
A Notice to Airmen (NOTAM)

## Slide 3: PUBLIKOVÁNÍ NAVIGAČNÍCH VÝSTRAH FORMOU ZPRÁV NOTAM
LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY
L 15
PANS AIM 10066
DOC 8126
L 2
Zákon č. 49/1997
OOP LKR10 – UAS
PNK (EU) 2017/373

## Slide 4: PUBLIKOVÁNÍ NAVIGAČNÍCH VÝSTRAH FORMOU ZPRÁV NOTAM
CÍL DOKUMENTU:
vymezení neoprávněných požadavků pro publikaci navigační výstrahy;
sjednocení podmínek pro vydání navigačních výstrah, uplatňovaných všemi uživateli vzdušného prostoru ČR;
zajištění bezpečnosti tím, že výstrahy vydané formou NOTAM budou omezeny jen na důležité a nezbytné informace pro předletovou přípravu pilotů;

## Slide 5: PUBLIKOVÁNÍ NAVIGAČNÍCH VÝSTRAH FORMOU ZPRÁV NOTAM
ÚČEL NAVIGAČNÍCH VÝSTRAH:
Navigační výstraha neznamená omezení letů v daném prostoru a není určena pro vyhrazení prostoru pro jakoukoliv činnost. Pokud má žadatel požadavek stanovit konkrétní omezení nebo provádět nebezpečnou činnost, musí požádat o vyhrazení vzdušného prostoru v souladu s AIP ČR ENR 1.1.9.1.

## Slide 6: PUBLIKOVÁNÍ NAVIGAČNÍCH VÝSTRAH FORMOU ZPRÁV NOTAM
OPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY PRO PUBLIKACI NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY
výsadkovou činnost, viz AIP ČR ENR 5.5.2.1;
letecké soutěže, soutěže v létání volných balónů, slety;
veřejná letecká vystoupení;
lety bezpilotních leteckých systémů (UAS) (mimo výstrah uvedených v čl. 5 MP)
pro provoz volných balónů;
hromadný pohyb letadel
a případně další

## Slide 7: PUBLIKOVÁNÍ NAVIGAČNÍCH VÝSTRAH FORMOU ZPRÁV NOTAM
NEOPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY PRO PUBLIKACI NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY
Jakékoliv omezení a podmínky vstupu
Navigační výstraha je pouze upozorněním, a proto ji nelze zaměňovat s vyhrazením vzdušného prostoru dle § 44 odst. 5 ZCL a AIP ČR ENR 1.1.9.1.2.2, v rámci kterého je možné stanovit podmínky vstupu. Z toho vyplývá, že formou navigační výstrahy nelze ukládat povinnosti nebo omezení ostatním uživatelům vzdušného prostoru.
AIS VIEW ID1111111111 PODKLAD PRO VYDANI NOTAMU
A) LKAA B) 2205240600 C) 2206231600
D) DLY 0600-1600
E) NAV WRNG - AKROBATICKE LETY V PROSTORU RADIUS 3NM PSN 494754N0164116E /LKMK/.
ARR/DEP A PRULET POUZE PRI OBOUSTRANNEM RADIOVEM SPOJENI. CTC +420 608 516 285
F) GND G) FL065)

## Slide 8: PUBLIKOVÁNÍ NAVIGAČNÍCH VÝSTRAH FORMOU ZPRÁV NOTAM
NEOPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY PRO PUBLIKACI NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY
Navigační výstraha na lety UAS do 120m ve vzdušném prostoru třídy G
Dle OOP Omezený prostor LKR10 – UAS (čl. I a bod a) a dle nařízení Komise (EU) 2019/947 je povolen provoz bezpilotního letadla ve vzdušném prostoru třídy G do výšky 120m nad zemí a platí pravidlo, že bezpilotní letadlo je povinno dát přednost letadlům s posádkou.
AIS VIEW ID11111111 PODKLAD PRO VYDANI NOTAMU
A) LKAA B) 2204131700 C) 2204131750
E) NAV WRNG - LETY UAS V PROSTORU PSN 504400,16N0145922,00E (2.5NM SW
ALFA) - PSN 504349,75N0145924,63E (2.6NM SW BRAVO) - PSN 504351,85N0145939,15E (2.5NM
SW CHARLIE) - PSN 504400,16N0145922,00E (2.5NM SW ALFA)
F) GND G) 120M AGL

## Slide 9: PUBLIKOVÁNÍ NAVIGAČNÍCH VÝSTRAH FORMOU ZPRÁV NOTAM
NEOPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY PRO PUBLIKACI NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY
Navigační výstraha pro UAS v ATZ a CTR/MCTR
Dle OOP Omezený prostor LKR10 – UAS (čl. I bod c) jsou jasně stanovena pravidla pro pohyb UAS v ATZ a CTR/MCTR.
AIS VIEW ID11111111 PODKLAD PRO VYDANI NOTAMU
A) LKLB B) 2204131700 C) 2204131750
E) NAV WRNG - LETY UAS V PROSTORU PSN 504400,16N0145922,00E (2.5NM SW
LKLB) - PSN 504349,75N0145924,63E (2.6NM SW LKLB) - PSN 504351,85N0145939,15E (2.5NM
SW LKLB) - PSN 504400,16N0145922,00E (2.5NM SW LKLB)
F) GND G) 120M AGL

## Slide 10: PUBLIKOVÁNÍ NAVIGAČNÍCH VÝSTRAH FORMOU ZPRÁV NOTAM
NEOPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY PRO PUBLIKACI NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY
Navigační výstraha dlouhodobá
Každá publikovaná informace pro leteckou veřejnost musí být publikovaná včas a na nezbytně nutnou dobu, aby splnila svůj účel, kterým je zajištění aktuální informovanosti letecké veřejnosti pro zajištění bezpečnosti letového provozu.
AIS VIEW ID1111111111 PODKLAD PRO VYDANI NOTAMU
A) LKAA B) 2303080520 C) 2306081851
D) DENNE SR-SS
E) NAV WRNG - LETY MODELU V PROSTORU RADIUS 2NM PSN 492832,70N0175534,52E (1.6NM NE BRANKY)
F) GND G) 2500FT AMSL

## Slide 11: PUBLIKOVÁNÍ NAVIGAČNÍCH VÝSTRAH FORMOU ZPRÁV NOTAM
(NE)OPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY PRO PUBLIKACI NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY
Navigační výstraha pro činnost nebezpečné povahy a seznamovací lety
Pro činnosti jako jsou např. likvidace výbušnin, vypouštění plynu, atd., se zpravidla zřizují nebezpečné prostory, viz AIP ČR ENR 5.1.3.
Navigační výstraha na seznamovací lety
Pokud jsou seznamovací lety prováděny v souladu se směrnicí Úřadu a nepatří do kategorie Oprávněných požadavků metodické pomůcky, není odůvodnění vydávat navigační výstrahu.

## Slide 12: PUBLIKOVÁNÍ NAVIGAČNÍCH VÝSTRAH FORMOU ZPRÁV NOTAM

## Slide 13: Děkuji za pozornost. Michal Pufr pufr@ans.cz +420 724 949 265